Опросный лист для заказа трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки

ООО «МИКА»               								Е mail : zakaz@ktp1.ru

| 1 | Тип КТП |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность КТП, кВА |  |
| 3 | Климатическое исполнение | У1 |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |
| 5 | Тип трансформатора | ТМГ |
| 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 Д/У-11 |
| 7 | Кол-во силовых трансформаторов |  |
| 8 | Ввод на стороне ВН | воздушный кабельный |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * |  |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) |  |
| 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) |  |
| 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН * |  |
| 14 | Вывод на стороне НН | воздушный; кабельный; |
| 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные; рубильники-предохранители |
| 16 | Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 – | 6 – |
|  |  | 2 - | 7 - |
|  |  | 3 - | 8 - |
|  |  | 4 - | 9 - |
|  |  | 5 – | 10 - |
| 17 | Наличие и ток фидера уличного освещения | ( А) |
| 18 | Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да нет |
| 19 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны) | да нет |
| 20 | Наличие учета электроэнергии |  |
| 21 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да нет |
| 22 | Конструктивные особенности и дополнительные требования (возможно исполнение КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе, в т.ч. наличие автоматической/ручной конденсаторной установки; установка силового трансформаторного другого типа и группы соединения обмоток; исполнение КТП климатического исполнения УХЛ1; установка счетчика конкретного типа; установка цепей газовой защиты трансформатора; увеличенное количество отходящих линий и т.д.) |  |

* Номинальные токи предохранителей ВН,  вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

В КТП по умолчанию так же предусмотрены: вольтметр и амперметры на вводе РУНН;

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

телефон_____________________________________; Ф.И.О.________________________________________